采购项目技术要求

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量及单位 | 项目要求及技术需求 |
|  | 医用血管造影X射线机专用球管 | 1个 | *1、要求为西门子Artis zeego型医用血管造影X射线机内置的原厂原装，全新的X射线球管 2、三个焦点：FG焦点0.3mm；F1焦点0.6mm、F2焦点1.0mm 3、FG焦点：额定阳极功率≥17KW；额定功率≥19KW 4、F1小焦点：额定阳极功率≥30KW；额定功率≥42KW 5、F2大焦点：额定阳极功率≥80KW ；额定功率≥93KW 6、球管阳极热容量>335000HU 7、阳极散热率≥540000HU/min 8、阳极输入功率（连续）：10min≥4000W；20min≥3000W；30min≥2500W 9、X射线球管组件热存储量≥4900000HU 10、球管阳极顶端覆层材料：钨铼合金 11、标称管电压：125KV 12、阳极频率：150Hz 13、球管重量：约36KG |
| 二、商务要求 |
| 质保期 | 质保期不少于 1 年，自设备验收合格之日起计算。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |
| 技术服务要求 | 免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起 45 日历日内，安装调试完毕并交付使用。 交货地点：广西南宁市用户指定地点。 |
| 付款方式 | 交货安装调试完毕并验收合格之日起六个月内甲方以转帐的方式支付乙方100%货款，付款前乙方须开具发票给甲方。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 |