# 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

## 说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，政府强制采购节能产品（产品代码+产品名称）如下：

- A020101计算机设备（A02010104台式计算机、A02010105便携式计算机、A02010107平板式微型计算机）；

- A020106输入输出设备【A02010601打印设备（A0201060102激光打印机、A0201060104针式打印机）、A02010604显示设备（A0201060401液晶显示器）】；

- A020523制冷空调设备【A02052301制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、A02052305空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、A02052309专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- A020609镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- A020618生活用电器｛A0206180203空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、A02061808热水器（电热水器）｝；

- A020619照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- A020910电视设备【A02091001普通电视设备（电视机）】；

- A020911视频设备【A02091107视频监控设备（监视器）】；

- A060805便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- A060806水嘴。

如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况响应竞争性谈判文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或竞争性谈判文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.采购内容所属行业：工业 *。

## 采购需求：

### 一、采购项目需求一览表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光时域反射模块模块（OTDR） | 10 | 台 | 波长：1310/1550(±20nm)； 光纤类型：单模光纤； 量程：1~180Km可选和自动； 脉冲宽度：10~20480ns可选和自动； 事件盲区：≤2m； 衰减盲区：≤10m； 动态范围(dB)：32/30； 测量精度：±（1m+5×10-5×距离+取样间距）； 转换接口：FC/PC； 数据接口：以太网； 输入电源：额定电压6～12V DC； 电压波纹：＜20mV； 配送测试用单模光纤长度种类：1000m、500m、100m、10m； 具有上位机人机交互测试交互的图形、参数配置数据显示和数据存储功能。 |
| 2 | 光开关 | 10 | 台 | 工作波长：1550nm(±20nm)； 光纤类型：9/125um单模光纤； 接头形式：FC/PC； 插入损耗：≤1.0dB（典型值0.6dB）； 重 复 性：≤±0.05dB； 回波损耗：≥50 dB； 串扰：≥55 dB； 切换时间：≤10ms（相邻通道顺序切换）； 通信方式：TTL； 控制接口类型：DB15； 每个通道光纤连接长度：1m； 电源要求：5V DC，0.5A （电机电源）。 |
| 3 | 示波器 | 6 | 台 | 带宽：350MHz； 模拟通道数：≥2通道； 采样率：≥2.5GS/s； 上升时间：≥1.14ns； 记录长度：≥10M； 输入阻抗：1 MΩ ±1%、50 Ω ±1%、75 Ω ±1%； 输入耦合：交流、直流； 垂直分辨率：8位； 输入灵敏度范围：1 MΩ 1 mV/格至 10 V/格； 50 Ω、75 Ω 1 mV/格至 1 V/格； 显示：≥9英寸WVGA宽屏彩色LCD显示器； 具有一个通道的频谱分析功能； 带宽9KHz~350MHz； 参考电平范围-140dBm~+30dBm； 具有导航功能：可以利用搜索、平移或缩放波形进行更详细的检查分析波形、可以滚动捕获到的记录帮助用户更快的识别毛刺，检查任何信号的细节。 |

### 二、核心产品：

▲核心产品为采购项目需求一览表中第 3项产品“示波器”。

### 三、商务条款:

| 商务条款项目 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| ▲售后服务要求 | 质保期（免费保修、维护、升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（免费保修、维护、升级期）除特别注明外，免费保修期为自项目验收合格之日起计算最短不得少于3年。质保期（免费保修、维护、升级期）内负责上门服务、维修、更换配件，并提供终身维修服务，不得收取任何费用。 免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按供应商承诺进行。 提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| ▲合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起 25 个自然日内。 |
| ▲交付时间及地点 | 1、交付时间：自签订合同之日起60个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交付地点：广西桂林市桂林电子科技大学指定地点。 |
| ▲付款方式 | 本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30个工作日内支付70％的合同金额（无息）。 |
| ▲商务条款其他要求 | 1、以上“采购项目需求一览表”中的“技术需求”全部为实质性要求，若有任意一项负偏离作无效响应处理。 2、本项目政府采购预算为（人民币）：81.8万元，谈判报价金额超出政府采购预算金额的，其响应文件无效。 |

### 四、进口产品说明：

本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

五、验收标准：

1、质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

3、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。