# 采购需求

## 采购项目技术规格、参数及要求

## 说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，政府强制采购节能产品（产品代码+产品名称）如下：

- A020101计算机设备（A02010104台式计算机、A02010105便携式计算机、A02010107平板式微型计算机）；

- A020106输入输出设备【A02010601打印设备（A0201060102激光打印机、A0201060104针式打印机）、A02010604显示设备（A0201060401液晶显示器）】；

- A020523制冷空调设备【A02052301制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、A02052305空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、A02052309专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- A020609镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- A020618生活用电器｛A0206180203空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、A02061808热水器（电热水器）｝；

- A020619照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- A020910电视设备【A02091001普通电视设备（电视机）】；

- A020911视频设备【A02091107视频监控设备（监视器）】；

- A060805便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- A060806水嘴。

如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况响应竞争性谈判文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或竞争性谈判文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.采购内容所属行业：A分标：软件和信息技术服务业；B分标：第1项属于“软件和信息技术服务业”，第2-35项属于“工业 *”。

## A分标采购需求：

### 一、采购项目需求一览表

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国际商事仲裁虚拟仿真教学综合实训实验软件 | 1 | 套 | 一、技术参数： 1、使用 Nodejs 语言的 B/S 结构、前后端分离的技术架构开发。 2、结合前端用户体验技术 React 作为WEB 视图应用体验。 3、可以应用 webGL 技术实现全景效果。 4、后端使用高并发的 Node.js 框架。 5、运用 websocket 技术保证实时交互。 6、结合redis + MongoDB 数据技术及缓存数据架构相整合，采用三层软件架构的分层式开发。 7、通过采用多应用服务器集群的方式进行分布式部署，同时考虑负载均衡，实现系统的高并发和高性能要求。 二、功能： 1、模拟国际事务仲裁、遵循仲裁的辩论形式，引用真实的法律实践案例，来辅助学生。 2、实验过程中必须包含如下环节： （1）案例分析； （2）法律分析； （3）法律研究； （4）事实调查； （5）交流沟通； （6）法律咨询； （7）谈判协商； （8）熟悉比较诉讼和可代替性争议解决机制； （9）组织与管理法律工作事务； （10）认识和解决律师道德困境。 3、实验过程模拟商事仲裁中提交书面文件与开庭审理的形式，突出理论与实务的结合。 4、案例中，需要融合丰富的知识和特定的争议点。 5、学生实验完毕后，需要有完善的知识考核模块，并形成实验报告。 6、需要有管理人员专用的后台，并可以实时查看上课人数、实验报告、实验时间、实验时长，可以查看实验者的知识考核答案，并打分。 7、需要对接 ilab 国家实验空间。 8、案例分析模块，需要后台可配置。 9、模拟商事仲裁模块中，提交的书面文件不限制格式，管理后台可查看、下载、打分。 10、后台可配置实验组数、每组学生人数，并支持人机模式，满足单人使用要求。 三、软件运行环境： 1、服务器最低配置要求： CPU：双核； 内存：4GB； 磁盘：40GB； 显存：1GB； 服务器系统要求：Linux； 浏览器要求： 必须同时满足两个或两个以上浏览器。 必须支持谷歌浏览器。 兼容其他使用谷歌内核的浏览器。 支持跨平台使用，至少包括windows系统、MacOS系统、Linux系统。 四、其他： 1、所竞软件具有计算机软件著作权登记证书复印件，竞标时提供该证书复印件或授权使用证明并加盖供应商公章。 2、根据建设单位要求，提供项目相关文档资料，至少包括产品说明书，使用手册，安装光盘，安装手册等。 |

### 二、核心产品：

▲本分标核心产品为采购项目需求一览表中第 1 项产品“国际商事仲裁虚拟仿真教学综合实训实验软件”。

### 三、商务条款:

| 商务条款 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| ▲售后服务要求 | 免费维护、升级期：自项目验收交付使用之日起1年。 售后服务内容如下 免费维护、升级期内，供应商针对软件进行免费维护、升级（含新版本升级）。 根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务。 响应时间：供应商维护人员必须在接到故障通知的30分钟内作出响应，2小时内修复故障。 免费维护、升级期内提供5×8小时技术咨询，在采购人组织重大活动期间或者根据采购实际需要接到采购人通知时提供7×8小时在线技术支持。 免费提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。 免费提供操作培训和技术培训。 根据采购人要求，免费将服务器迁移至指定机房。 |
| ▲合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起 25 个自然日内。 |
| ▲交付时间及地点 | 1、交付时间：自签订合同之日起 60 个工作日内交付使用。 2、交付地点：广西桂林市广西师范大学指定地点。 |
| ▲验收要求 | 项目完工后5个工作日内成交供应商提出验收申请，接到验收申请的5个工作日内采购人组织验收，验收所发生费用由成交供应商承担。 |
| ▲付款方式 | 1、合同签订前，成交供应商应按成交总金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后且不存在争议的，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 2、成交供应商按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |
| ▲商务条款其他要求 | 1、以上“采购项目需求一览表”中的“技术需求”全部为实质性要求，若有任意一项负偏离作无效响应处理。 2、本分标政府采购预算为（人民币）：20.00万元，竞标报价金额超出政府采购预算金额的，其响应文件无效。 |

### 四、进口产品说明：

本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

## B分标采购需求：

### 一、采购项目需求一览表

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联平台升级服务 | 1 | 套 | 1、要求与原有信锐物联平台(品牌：信锐，版本/型号:SIC-3100-XP)无缝对接，竞标时提供与原有信锐物联平台(品牌：信锐，版本/型号:SIC-3100-XP)无缝对接的承诺函，并加盖供应商公章。 2、支持硬件私有平台、公有云多种部署方式。 3、支持接入物联网网关、智能插座、空调面板、温湿度传感器、红外人体感应传感器、智能红外遥控装置、智能开关等传感器设备（响应文件中必须提供功能截图，加盖供应商公章） 4、支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、门禁系统，可同一平台直接添加所需子系统。 5、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理。 6、支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，包括插座的功率、电压、电流；空调面板的温度、风速、工作模式、开关（响应文件中必须提供功能截图，加盖供应商公章） 7、支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析。 8、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，包括平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（响应文件中必须提供功能截图，加盖供应商公章） 9、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理。 10、支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线维度进行控制。 11、支持多维度报表，包括柱形图、仪表图、折线图、数值图、饼行图、散点图、气泡图等便于监测及后续数据分析（响应文件中必须提供功能截图，加盖供应商公章）。 12、支持平台登录界面设置，包括背景图片、友情链接、底部信息、登录跳转、顶部LOGO、浏览器标题、首页横幅广告、导航名称、全面标题。 13、支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台。 14、授权接入29套物联网设备。 |
| 2 | 智能窗帘电机 | 8 | 套 | 1、保护等级不低于IP20 2、额定电压：DC 230V 50HZ额定功率40W 3、≥1.2N/m 4、控制方式：至少包括无线遥控、有线开关控制。 5、手拉启动功能：通电状态下用手往一个方向轻轻拉动窗帘约10cm，窗帘自动打开或关闭。 6、遇阻停止功能：当电机运动过程中，遇到阻碍时电机自动停止，保护系统。 7、中间位置设置功能：电机可以在窗帘打开或者关闭位置的中间设置一个停止点，实现室内合适的采光效果。 8、自动设置记忆行程：断电后，电机每次上电，都可以自动寻找打开或者关闭的行程点，无需手动设置。 9、支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启区域内灯光、窗帘。 10、支持统一管理，接入物联平台可统一管理全部智能窗帘设备。 11、长度：3.2m |
| 3 | 窗帘控制器 | 8 | 台 | 1、100-240V 50/60Hz 2、电流：Max 5A 3、双路相斥控制，电源输入线接220V零线和火线，输出线接窗帘电机。 4、信号覆盖室外80m，室内20m 5、通过窗帘控制器与动能开关、网关、物联网平台结合，可以实现本地控制、远程控制、联动控制等多种控制方式控制窗帘，如进入会议室的时候灯光打开的同时，窗帘也自动打开。 |
| 4 | 智能交互面板 | 1 | 台 | 1、支持网口有线传输。 2、支持86盒标准安装。 3、支持POE供电。 4、支持通过显示屏直观展示查看环境设备数据，如温湿度数据、空调模式状态。 5、支持设备控制，支持与照明、窗帘、空调、投影仪等各种传感器结合，实现智能化“一键即所见”场景模式。 |
| 5 | 三路智能触摸开关（照明） | 6 | 台 | 1、支持LoRa自组网通信协议。 2、按键数量：3按键 3、零火线供电 4、＞10W，适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯。 5、工作温度：0~45℃；工作湿度（非凝结）：10%~95% 6、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态。 7、支持Web端、APP端远程控制开关状态。 8、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关。 9、支持在物联平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭。 10、支持在物联平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理。 11、支持统一管理，接入物联平台可统一管理全部智能开关设备。 |
| 6 | 物联网网关 | 2 | 台 | 1、为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议。 2、内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线。 3、RJ45以太网口：≥1个,USB：≥1个 4、支持PoE供电和本地电源适配器供电两种方式。 5、满负荷工作功耗：≤10W 6、工作温度：0~45℃，工作湿度（非凝结）：10%~95%。 7、整机最大接入传感器数量≥120个。 8、支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节。 9、支持软件配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果。 10、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台。 11、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名。 12、支持多种传感器接入，至少包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁传感器。 |
| 7 | 温湿度传感器 | 1 | 台 | 1、支持室内温度、湿度、光照强度三者数据采集，并支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动。 2、采集范围0-50°C，采集精度±1.5°C 3、采集范围0-99%RH，采集精度±8%RH 4、采集光强范围：0-60000Lux 5、显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态。 6、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制风速调节、温度监测、物联策略控制。 7、支持内置锂电池供电，电池寿命≥2年 8、支持物联网平台统一集中管理，支持设备自定义命名。 9、支持分组管理，要求不低于3级分组，包括地区、楼栋、楼层等 10、支持通过内置的无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势。 11、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作。 12、支持当无线通信状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用。 |
| 8 | 数据采集器 | 1 | 台 | 1、支持LoRa和GSM低功率远距离无线协议。 2、外置2根可拆卸高增益天线。 3、支持对接第三方或者已有的传感器，包括温湿度传感器、液位计、土壤传感器、压力传感器、二氧化碳传感器等。 4、支持对接多种传感器接口，包括：RS485/modbus，电压0-10V ，电流：4-20mA，开关量信号（干接点及湿接点）等。 5、支持连接≥2个电流接口传感设备，电流信号为：4-20mA。 6、支持连接≥2个电压接口传感设备，电压信号为：0-10V。 7、支持连接至少1个干节点接口传感设备。 8、支持连接至少1个湿节点接口传感设备，高电平：5~27V，低电平： ≤1.0V 9、最大支持连接RS485传感设备≥5个，默认波特率9600，最大距离1200米。 |
| 9 | 烟雾传感器 | 1 | 台 | 1、支持实时监视探测烟雾的存在，有效对火灾进行预警。 2、支持本地供电。 3、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA。 4、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定）。 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁。 6、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） 7、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95%。 8、支持与物联网平台通信跟控制，可实现APP、语音等告警。 |
| 10 | 墙面隔音处理 | 180 | ㎡ | 10mm厚定制实心竹炭吸醛防潮布纹、木纹护墙板，耐火B1级，环保E0级。 |
| 11 | 弱电布线 | 45 | ㎡ | 线材采用超六类屏蔽线，可达300MHz带宽，可在50℃时依然达到6类标准规定的20℃的性能。水晶头通过CCD影像检测仪检测，弹片弯折180度至少15次以上。 |
| 12 | 遮光窗帘 | 115 | ㎡ | 定制高密度麻料遮光窗帘，耐火B1级，环保E0级，含窗帘轨道及配件。 |
| 13 | 平面展示内容排版设计 | 280 | ㎡ | 根据用户需求进行中心型、中轴型、分割型、倾斜型、骨骼型、满版型等多种形式排版。 |
| 14 | 展示资料采集（数据包） | 1 | 项 | 根据用户需求采集，并通过采购人确认，保证无版权纷争。 |
| 15 | 展示内容制作（UV,PVC，激光雕刻） | 280 | ㎡ | 10mm-15mm厚PVC基层UV彩色耐腐面层，表面过哑光保护膜，激光雕刻成型。 |
| 16 | 展示内容安装 | 280 | ㎡ | 人工二次搬运至指定安装场地，人工安装模板，对照模板安装。（含安装辅材，如UV专用结构胶、玻璃胶、热熔胶、3M耐腐蚀特种双面胶等） |
| 17 | 总标题、副标题及LOGO (UV水晶双层) | 1500 | cm | 10mm-15mm厚耐黄亚克力板激光雕刻字体底模，5mm亚克力激光雕刻多色字体过面。 |
| 18 | 字体对版套模安装 | 120 | ㎡ | ≥5mm厚PVC板激光雕刻模板，人工安装上墙，按模板内容具体安装字体。 |
| 19 | 展板制作（异形） | 85 | ㎡ | 含定制1.4mm厚铝单板造型展板，木龙骨架大芯板打底木作造型展板。 |
| 20 | 展板墙面硅藻泥制作(分版分色) | 240 | ㎡ | 定制环保硅藻泥，底层喷涂厚度20MM,人工压花，表面喷涂防水防潮保护层。 |
| 21 | 灯光设计制作 | 450 | ㎡ | 室内照明设计，根据不同空间及使用功能提供专用照明设备点位布置及设备安装。 |
| 22 | 定制雕塑 | 21 | 项 | 雕塑采用无味，无毒材料制作，形象设计经过采购人确认。 |
| 23 | 保洁保护及清场保洁 | 570 | ㎡ | 对施工现场进行卫生清洁，不损坏现场任何设施设备。 |
| 24 | 安装100内机风机盘管 | 4 | 台 | 人工将100内机风机盘管镶嵌于天花板上。 |
| 25 | 50镀锌钢管 | 80 | 米 | 管口内径50mm，管壁厚3.8mm。 |
| 26 | 角铁、五金配件、保温材料 | 1 | 项 | 角铁采用材质3mm×3mm，保温材料采用2.0cm玻璃棉，具有高憎水性，高效保温，吸声功能。 |
| 27 | 出风口 | 4 | 个 | 长1100mm×宽300mm，采用1.0mm铝合金材质。 |
| 28 | 回风口 | 4 | 个 | 长1500mm×宽200mm，采用1.0mm铝合金材质。 |
| 29 | 墙上孔 | 4 | 个 | 墙上开孔，长1100mm×宽230mm。 |
| 30 | 0.6铁皮风管 | 10 | 平方 | 长800mm×宽200mm，铁皮厚度0.6mm。 |
| 31 | 拆内机风机盘管 | 5 | 项 | 人工拆装。 |
| 32 | 拆铁皮风管 | 1 | 项 | 人工拆装。 |
| 33 | 拆除空调管 | 1 | 项 | 人工拆装。 |
| 34 | 遥控接收器 | 15 | 个 | 定制。 |
| 35 | 遥控器 | 15 | 个 | 定制。 |

### 二、核心产品：

▲本分标核心产品为采购项目需求一览表中第 5 项产品“ 三路智能触摸开关（照明） ”。

### 三、商务条款:

| 商务条款 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| ▲售后服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行产品“三包”，免费保修期不少于三年（“采购项目需求一览表”中有特殊要求的，按其要求执行）（免费保修期起始时间以项目验收合格之日起计算）。 2、设备如出现故障在接到用户通知后在30分钟内响应，2小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到用户通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。 免费保修期内所有货物提供免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起25个自然日内。 |
| ▲交付时间及地点 | 1、交付时间：自签订合同之日起15天内。 2、交付地点：采购人指定地点。 |
| ▲验收要求 | 项目完工后5个工作日内成交供应商提出验收申请，接到验收申请的5个工作日内采购人组织验收，验收所发生费用由成交供应商承担。 |
| ▲付款方式 | 1、合同签订前，成交供应商应按成交总金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后且不存在争议的，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 2、成交供应商按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |
| ▲商务条款其他要求 | 1、以上“采购项目需求一览表”中的“技术需求”均系实质性要求，若有任意一项负偏离作无效响应处理。 2、本分标政府采购预算为（人民币）：53.037万元，竞标报价金额超出政府采购预算金额的，其响应文件无效。 |

### 四、进口产品说明：

本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。