| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机 | 一、整机系统配置要求 （一）内置OPS电脑模块要求 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 2、CPU：i7 或以上配置； 3、内存：16GB 笔记本内存或以上配置； 4、硬盘：512 GB或以上SSD固态硬盘配置； 5、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热； 6、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，≥3路USB； 8、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备； 9、安全性保障：具有标准PC防盗锁孔； （二）嵌入式系统要求 ▲1、嵌入式系统版本不低于Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 2、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览； 3、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图； 二、显示屏要求 （一）显示系统配置要求 ▲1、采用UHD超高清LED液晶屏，尺寸≥86吋，显示比例16:9，分辨率3840×2160，显示灰度等级≥128； 2、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别； 3、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%； 4、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭； ▲5、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5； 6、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节；支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置； ▲7、支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，同时支持色温调节和透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰； （二）触控书写系统配置要求 ▲1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控； 2、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态； 从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态； 3、触摸分辨率32768×32768；触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； 4、触摸屏在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作； 5、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动； 三、整机内置功能要求 （一）摄像头配置要求 ▲1、整机内置非独立的高清摄像头，像素≥1300万，对角角度≥130°；可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各≥4米，左右最边缘深度≥2米范围内，并且可以AI识别人像； 2、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人； 3、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果； （二）音频配置要求 ▲1、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m； ▲2、整机内置2.2声道扬声器，支持标准、听力、观影三种音效模式，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W； 3、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB； 4、支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能； （三）网络功能要求 1、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； ▲2、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6； 3、Wi-Fi和AP热点工作距离≥10米； 4、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置； 5、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通； （四）侧边栏教学功能要求 1、整机全通道侧边栏支持自主选择所需截取的屏幕范围，点击截屏可成功截取屏幕，并自动保存； 2、整机全通道侧边栏快捷菜单中支持切换智能息屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式，并可调节音量、亮度； 3、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁； 4、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道； 5、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换； 四、前置面板性能要求 ▲1、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作； ▲3、智能电子产品一键式设计：三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； ▲4、一键录屏功能：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； ▲5、一键护眼功能：可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式； 6、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁； ▲7、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）； 五、整机接口功能要求 ▲1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线； ▲2、外接电脑设备通过机外TypeC线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面； 3、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑； 4、Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备； 六、整机基础设计要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 2、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； 3、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； 七、智慧互动教学软件 1、互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员； 2、支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂； 3、支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发95道题目，学生作答结果实时显示，支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比； 5、互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于199字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息，互动反馈系统同时还支持抢答、抽选功能，便于教师活跃课堂氛围； 6、互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情、资料分发； 7、支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能，下发的资料支持的文件多样，包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式； 8、支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料，支持通过学生端在任意时间查看文件； 9、课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录； 10、当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示； 八、微课制作采编平台 1.采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频； 2.支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例； 3.支持对微课视频添加水印，水印信息包括作者名称和网站地址； 4.编辑完成的微课视频支持一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传到资源分享平台； 十、产品售后服务 1、全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修； 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案； 九、其他要求 ▲1、为确保货物质量，正式供货时成交供应商须提供生产厂家针对此项目售后服务保证函原件及供货证明原件，否则不予验收通过。 | 2 | 台 |
| 2 | 推拉黑板 | 1、结构：推拉板由大框及两块同等大小的书写板组装而成，书写板分内外双层结构，内层为一块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理； 2、基本尺寸：≥4300mm×1280mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3、书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感； 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋，此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用； 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整； 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地； 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 9、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用，数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好； 10、除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，粉尘盒可拆卸清洁； 11、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框； 12、易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装，使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命； 13、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用； 14、安装：配装自制钢制安装件，规格95×50×60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 | 2 | 套 |
| 3 | 书法教学仪 | 1、双摄像头，主镜头800万像素，辅镜头200万像素； 2、副摄像头可插拔，能够自由调整拍摄位置及角度； 3、主摄像头为：A2幅面书写展示范围； 4、支持双路视频同时屏幕显示，支持双路镜头画中画显示方式，并可任意切换主辅画面； 5、具备6颗LED辅助照明，可无级调亮； 6、电脑USB供电，无需外接电源。 | 2 | 台 |
| 4 | 硬笔展台 | 像素3840x2160 (4K 800 万) 感测器1/2.7 英寸CMOS 帧率30 幀 变焦光学10倍数码16倍机械3倍 对焦自动/手动 摄入面积A3 VGA/HDMI 输出XGA、SXGA、720P、1080P 拍照输出3840x2160 USB 输出3840x2160 录制输出1080P 本机回放支持图片回放 图像调节亮度、红色、蓝色、降噪、文本增强等 图像特效负片、冻结、镜像、黑白/彩色、同屏对比，标题锁定等 图像批注有，支持手写，框选，清屏等操作 辅助照明有，頂部LED 照明 待机直通有，支持待机下外部VGA/HDMI 直通 待机唤醒支持，按键、遥控唤醒 HDMI 介面1 路输入，1 路输出 VGA 介面1 路输入，1 路输出 音频介面1 路输入，1 路输出 USB2.0 介面3 路，支持Webcam、U 盘、滑鼠、手写板及触摸屏等 SD Card 介面支持32G U 盘支持 配置红外遥控器 MIC 內置 安全锁有 电源DC 5V | 2 | 台 |
| 5 | 书法教室授课软件 | 一、软笔基础教学功能 1、 《中小学书法教育指导纲要》推荐的楷书碑帖以及碑帖单字都具备在原帖上可一键切换四种摹写教学模式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。 2、 全息碑帖单字具备八种笔画工具，可在原帖单字上一键进行单钩提取、双钩提取、笔势提取、笔画提取、笔画笔势、当前笔画、全部笔画、笔顺示例，提取的内容在当前教学页面直接呈现。 3、 任意单字以及单字所提取的当前笔画、全部笔画能够在原帖上自动重复进行摹写示范动画演示。 4、 可在原帖单字上一键调出名家书写示范视频，视频采用双路采集合成录制，多角度清晰呈现书写过程，视频播放时，可同时显示原帖字作为参照。 5、 任意单字可以一键同字比对，一键呈现单字在纲要推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例，碑帖单字同字比对时可一键显示大图标，同时显示该单字所在碑帖。 6、 支持组字功能：碑帖单字具有笔画分拆与整字轮廓化的功能；拆分笔画可以任意组合成新的单字；可进行轮廓化、填色、任意放大、缩小、旋转等。 7、 支持碑帖单字进行笔势显隐、提示显隐、颜色设定、书写方格等设置。 8、 碑帖章法教学：支持楷书碑帖中的任意单字进行同字替换，点击碑帖单字可在集字库中自动调取颜、柳、欧、赵、褚字体的相同单字，点击集字库单字可一键替换原帖单字。 9、 教师可利用书法教学仪进行现场示范书写教学，提供原字参照；教师书写示范时可同时显示书写展示窗口和书写参照窗口。教师屏幕上的任意画面可一键截取到书写示范窗口，作为书写参照内容；课本、作业、挂图等任意纸质资源可一键截取到书写参照窗口；参照窗口与书写窗口可分别进行移动及缩放。 10、可提取碑帖单字中的任意笔画进行点画讲解，拆分的单字可进行不同笔画的轮廓化、填色等结构组合。 11、 配合使用内置九宫格、米字格、回米格等书法专用图形格，教师可进行原字的参照及点画的布局操作。 12、 可设置轮廓化笔画的不同颜色。 13、 可以一键调出单字相应碑帖：单字到碑帖、单字到笔画、笔画到原碑帖、碑帖到单字相互提取。 二、硬笔基础教学功能 1、 具备不少于10种手写硬笔全息字库，字库遵循GB2312-80及GB12345-1990编码标准。字库中每个单字都具有动画书写示范. 2、 每种字体的单字均可提取双钩、提取笔画，其中标准楷书具备提取原字、双钩、单钩三种摹写讲解方式； 3、 可在字库中搜索查字，所搜单字的不同书体全部呈现在集字库中。 4、 单字的多种书体可进行笔画分解，提取任意笔画，同时可对任意笔画进行组合，支持轮廓化、填色等功能。 5、 多种书体单字均可一键呈现笔顺示例。 6、 配备单字讲解、单字临摹、单字注摹等单字教学书法模板。 7、 配备首字注摹、注音摹写、注音临摹、楷书摹写、楷书临摹等短文教学书法模板。 8、 每个单字可以一键转到书写窗口，供教师进行书写示范参照。 9、 任意单字、词组、短文等可一键转换为繁体字与简体字。 | 2 | 套 |
| 6 | 书写评测 | 1、具备硬笔笔顺评测，系统自动评判笔画笔顺对错并用不同颜色及数字标注错误笔画笔顺。 2、针对硬笔的书写结果进行书写检测并给出正确与错误。 3、系统针对书写结果为正确的具备打分功能。 4、针对硬笔的书写过程，可回放书写笔迹动画，方便纠错。 | 2 | 套 |
| 7 | 书写示范 | 1、仿真书写：可在任意类型的电子白板/触控一体机上仿真书写纲要中规定的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖字，书写仿真度高。 2、书法教学仪：采用高清双摄像头，具备五种画面模式，支持双镜头画中画，支持主辅切换。 3、书写参照：教师书写示范时可同时显示主书写展示窗口、辅书写展示窗口和书写参照窗口。 4、教师屏幕上的任意画面可一键截取到书写示范窗口，作为书写参照内容；课本、作业、挂图等任意纸质画面可一键截取到书写参照窗口；参照窗口与主书写窗口可分别进行移动及缩放。 5、辅书写窗口可任意调节到多种角度，辅助展示教师书写示范。 6、支持一键启动课堂录制，并可自动回放录制文件。 7、视频示范：纲要临摹范本推荐的所有楷书碑帖字配有真人书写示范视频，采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。碑帖字示范视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。 8、动画示范：碑帖单字具有在原碑帖上动画摹写功能。 | 2 | 套 |
| 8 | 书法白板教学软件 | 1、支持多点手势指令集，白板页面可以放大、缩小、漫游等； 2、常规白板教学工具包含：幕布、聚光灯、局部快照、提醒等； 3、局部快照包含：以图片形式插入到白板当前页面内，以背景形式插入到白板新建页面内，插入到书法仪的参照窗口； 4、窗口录制、全屏录制两种录制方式，实时将教学内容录制成高品质FLV、MP4、SWF、AVI等格式的视频文件，可制作微课课件。 | 2 | 套 |
| 9 | 书法课件播放 | 1、嵌入式PPT课件播放，可直接在软件界面内以放映模式打开； 2、嵌入式PPT课件播放，可直接在PPT里进行标注讲解，可将标注笔迹保存至原PPT文件中； 3、嵌入式PPT课件播放，一键转到白板页面内进行内容讲解； 4、嵌入式PPT课件播放，一键转到书法仪参照窗口进行对照讲解； 5、嵌入式PPT课件播放，一键保存为图片格式自动收录到收藏夹内； 6、嵌入式PPT课件播放，一键呈现多页面课件导览图，并可快速定位课件页面； 7、嵌入式WORD课件，可直接在软件界面内以只读方式打开，可进行笔迹标注； 8、嵌入式WORD课件，书写笔迹类型包括：铅笔、荧光笔、虚线笔、直线虚线笔、箭头虚线笔、直线笔，书写笔迹可自动识别为直线、三角形、圆形、矩形等； 9、嵌入式WORD课件，支持页面缩放与页面漫游等手势操作； 10、嵌入式WORD课件，一键呈现多页面课件导览图，并可快速定位课件页面； 11、嵌入式WORD课件，一键转到白板页面内进行内容讲解； 12、嵌入式WORD课件，一键转到展台页面内进行对照讲解； 13、嵌入式WORD课件，一键保存为图片格式自动收录到收藏夹内； 14、在教学软件内打开视频、动画、图片等第三方多媒体文件。 | 2 | 套 |
| 10 | 字帖制作系统 | 1、 配备软笔字帖编辑器、硬笔字帖编辑器； 2、 软笔字帖编辑器支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式； 3、 软笔字帖编辑器可输入任意文本；任意单字可一键转换简繁体，可设置颜色，可呈现为单钩、双钩、原字、笔势方式；碑帖字集插入的碑帖字以原帖呈现； 4、 软笔字帖编辑器可更改字帖背景和字体颜色，具备米字格、回米格等五种书写格，可一键转换； 5、软笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换为仿颜楷书、礼器隶书不同书体，转换后的书体也具备名家真人双路示范视频； 6、 硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换为标准楷书、隶书、篆书、草书等多种不同书体； 7、 硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学； 8、 硬笔字帖编辑器可更改字帖背景和字体颜色，具备田字格、信纸等六种书写格，可一键转换； 9、 任意单字、词组、短文等可一键转换为繁体字与简体字。 | 2 | 套 |
| 11 | 全息书法碑帖 | 1、 具备《中小学书法教育指导纲要》规定的10个楷书全息碑帖：欧阳询《化度寺碑》《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》、颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》； 2、全息碑帖具备一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写；任意方式下可直接双击碑帖上的单字进行提取，提取的任意单字都具备四种摹写讲解方式以及笔画工具、示范动画、示范视频、教师示范、插入碑帖、同字比对等功能按键，示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程，视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位； 3、具备《中小学书法教育指导纲要》规定的4个行书全息碑帖：王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、赵孟頫《洛神赋》，4个隶书全息碑帖：《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》，所有碑帖中的完整单字都具备名家双路真人示范视频； 4、具备纲要推荐的30个赏析碑帖：《泰山刻石》、《急就章》、《石门颂》、《西狭颂》、《张迁碑》、《宣示表》、《平复帖》、王羲之《得示帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》、《张猛龙碑》、智永《真草千字文》、《等慈寺碑》、孙过庭《书谱》、《灵飞经》、张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》、黄庭坚《松风阁》、米芾《蜀素帖》、赵孟頫《道德经》等； 5、提供按篆、隶、草、行、楷五种书体划分的200多个扩展高清赏析碑帖。 | 2 | 套 |
| 12 | 全息书法字库 | 1、具备遵循GB2312-80与GB12345-1990编码标准的8953个颜体楷书、礼器隶书全息字库； 2、字库中每个单字都具有名家书写示范视频，示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程； 3、书法字库软笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求； 4、具备符合GB2312-80与GB12345-1990编码标准的草书、标准细篆、隶书、钢笔楷书、标准楷书、铅笔行楷、钢笔颜楷、铅笔颜楷等硬笔全息书法字库，以及每个单字的书写动画； 5、书法字库包含15万字以上，每个字可任意缩放，生成单钩、双钩、笔画、笔顺，具备书写过程示范； 6、书法字库硬笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。 | 2 | 套 |
| 13 | 书法课件库与书法云资源 | 1、 具备《2015年义务教育书法教学用书目录》中配套的全部书法课本课件； 2、 随堂练习课件：课堂练习课件具备与11家出版社的书法课本教材同步，排版内容按照“原字、双钩、单钩、空格”形式体现，方便教师利用打印机直接打印发放给学生练习； 3、 软笔基础课件：配备按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体软笔楷书基础课件，基本笔画课件配备双镜头录制的真人书写示范视频； 4、 硬笔基础课件：配备按基本笔画、笔顺规则、间架结构、永字八法、结构分析、汉字演变、偏旁部首等内容编写的硬笔楷书基础课件； 5、 提供百篇以上名家简史、书法简史、书法故事等书法知识课件； 6、 提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形；提供色彩、字体多样化的标题字输入框以及可添加拼音、设置多种书体的常用写字格文本框； 7、 提供2000篇以上名家讲座视频云资源库，可在书法教学过程中直接使用； 8、 教学软件可直接访问各类网络信息资源，并具有网页板书与网页控制等功能； 9、 提供不小于1600篇软笔课堂互动课件，包含：部件组字（颜勤礼碑字）199个课件、拆字组字（颜勤礼碑字）81个课件； 10、提供不小于1000篇软笔课堂摹写课件，包含：颜体119个课件、欧体122个课件、柳体115个课件、赵体32个课件； 11、提供不小于1500篇软笔国学典籍字帖，包含：楷书：三字经、弟子规、中华字经、千字文，隶书：三字经、弟子规、中华字经、千字文； 12、提供软笔时讯字帖，仿颜、隶书的习式金句100条； 13、提供不小于260个硬笔课堂互动课件、20个硬笔课堂临摹课件。包含：笔画、部首、结构等； 14、提供硬笔课堂评测课件，包含：人教社1—6年级的生字评测； 15、提供不小于800篇硬笔诗词临摹字帖，包含：唐诗、宋词、元曲； 16、提供硬笔时讯字帖，不小于80个课时。 | 2 | 套 |
| 14 | 书法教室备课软件 | 1、独立的备课软件内嵌丰富的书法教学资源，可进行软笔书法教学与硬笔楷书教学的教案编写、课件制作，制作的教案、课件通过授课软件能够直接打开使用； 2、可对系统所提供的所有课件进行二次编辑，编辑的课件通过授课软件可直接打开使用； 3、具有碑帖提取、单字提取、笔画提取、双钩提取、单钩提取、笔势提取、笔势分解、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能； 4、支持笔画、部首、整字的轮廓化，可以填色、调整图层顺序、缩放、旋转； 5、可将软件内的书法教学资源，包括碑帖、笔画、单字的各种书写及表现形态直接粘贴到PPT 、Word等软件中使用； 6、提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形； 7、提供可添加拼音的文本输入框与色彩、字体多样化的标题字输入框； 8、提供软笔字帖编辑器，支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式； 9、软笔字帖编辑器可输入任意文本；任意单字可一键转换简繁体，可设置颜色，可呈现为单钩、双钩、原字方式；碑帖字集插入的碑帖字以原帖呈现； 10、软笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备米字格、回米格等五种书写格，可一键转换； 11、具备硬笔字帖编辑器，任意单字、词组、短文等可一键繁简转换； 12、硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换为草书、铅笔篆书、标准细篆、标准粗篆、铅笔魏碑、钢笔魏碑、硬笔隶书、长仿宋体、方仿宋体、钢笔楷书、标准楷书、钢笔礼隶、铅笔礼隶、铅笔行楷、铅笔隶书、钢笔隶书、标准隶书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、铅笔楷书等不同书体； 13、硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学； 14、硬笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备田字格、信纸等六种书写格，可一键转换； 15、内置A4和A3的横向、纵向页面模板，将编辑好的软笔、硬笔字帖导出为图片文件进行打印，可作为学生的课堂临摹练习或课后作业； 16、遵循MS-Windows信息交换规范，可将所有书法教学资源，包括多媒体内容、碑帖、单字的各种书写及表现形式直接粘贴到PPT 、Word中，支持教师使用PPT、Word进行授课与教学交流； 17、软件支持Windows XP、7、8、10系列操作系统的运行环境。 | 2 | 套 |
| 15 | 教师条案 | 1、规格：长*宽*高： 180cm*80cm*75cm； 2、材质：实木材质； 3、全部卯榫结构； 4、支持将本方案中的书法教学系统专用服务器、教师条案触摸屏、书法教学仪集成在条案中； 5、毛笔笔架：340mm*360mm*120mm，材质：鸡翅木； 6、笔洗：190mm*190mm*70mm，材质：优质陶瓷； 7、砚台：200mm*120mm*25mm； 8、砚台水滴：陶瓷； 9、笔搁：卧式笔架，材质：实木； 10、镇尺：加重型黑梓木，300mm*4mm*2.5mm； 11、笔筒：95mm*95mm*125mm，材质：优质陶瓷； 12、毛笔套装：狼毫兼毫羊毫,出峰3.5cm以上,口径0.8cm； 13、毛毡：1000mm*1000mm，材质：羊毛，可水洗反复使用； 14、配套实木座椅。 | 2 | 张 |
| 16 | 教师条案触控屏 | 1、尺寸：21.5寸十点触控屏； 2、与教学触控大屏、电子白板同步； 3、分辨率：1920*1080； 4、对比度：5000：1（动态）； 5、可视角度170°/160°(CR≥10)，灵活俯仰大角度调整。 | 2 | 台 |
| 17 | 音频处理器 | 1、音频处理部分为标准机架式设备，纯嵌入式设计，高度≤1U； ▲2、采用智能动态反馈滤波器（AFC），通过最新一代高速浮点运算技术的反馈滤除功能，提升系统不低于15dB的传声增益，且不改变音质； ▲3、为了保证老师的声音能让最后一排学生听清楚，单扬声器不啸叫情况的声压级≥87dB； 4、设备需内置话筒高清远距离动态采样分析电路，话筒无啸叫高清拾音半径可达 6 米，最远8米可拾音； 5、处理器可以接2只话筒做扩声用途，可提供宽幅幻像供电：直流12-52V； 6、现场扩声及录音采集分别由不同电路处理，更加确保录音及扩声的品质； ▲7、在上课时，具备降噪技术(ANC)功能，不低于18dB的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比，无论远近录音，人声干净，可识别度、清晰度及还原度高； 8、通过混响消除算法，减少全向高灵敏拾音话筒在大混响环境下录音声音空旷环境的现象； ▲9、内置智能扩声电平检测功能：音乐或无线话筒声音响起时，吊麦自动衰减35dB以上，音乐或无线话筒静止吊麦拾音在300ms内自动恢复。保证录音清晰，不漏掉任何语言细节； ▲10、为了适应在城市用电压力下，电压不稳依然可以正常工作的要求，应带有宽幅工作的功能，工作电压：≥60-300V； 11、设备应可以接控制面板去控制话筒的开关，或者提供控制接口连接中控系统去控制话筒的开关； 12、具备AGC话筒电平自动增益控制功能，无论发言人与话筒距离远近不等，声音大小不同,最终录音或扩声时无忽大忽小现象； 13、主机电源具有2KV防雷击保护功能； 14、主机需要具备一师一麦的U段无线话筒模块； 15、技术参数 输入： 2路话筒输入 2路线路输入 输出： 1组线路输出1组录音输出1路监听输出 2路功放输出 功放参数2×100W/8欧 输入处理： 自适应浮点运算技术: 啸叫抑制(自适应)（AFC）; 背景降噪（ANC）; 自动电平检测（ALT） 采样率 48K 频率响应 20HZ-20kHz 通道噪声 <-90dBu | 2 | 台 |
| 18 | 讲台区录音话筒 | 与处理器参数匹配，适用于远距离拾音，话筒处理电路专门针对人声做细微处理，并对远距离拾取的声音作声音补偿； 收音头：电容式； 指向特性：超心形单指向性 120°； 频率响应：20-20000Hz； 开通灵敏度：-40dB（10mv）以1V于1Pa； 输出阻抗：600欧姆； 最大承受声压：118dB：1KHz于1%T.H.D； 信噪比：71dB 1KHz于1Pa； 幻像供电：直流12-52V 耗电4mA 含吊杆、接头 | 2 | 套 |
| 19 | 音箱 | 单5寸同轴单元； 45度自然倾斜角度，大大简化安装难度，保持安装美观； 阻抗：4Ω； 功率：50W (PROG)； 声压级：102dB(PROG) 105dB(PEAK)； 辐射角度：水平80度，垂直80度； 额定频率范围：60-20000Hz； 额定特性灵敏度：89±3dB(1m•1W) 额定总谐波失真：(1m•89dB) ≤7%(1.2f0-500Hz) ≤5%(>500-5000Hz)； 无源/有源：无源； 外壳材料：木板材，保证声音自然。 | 4 | 台 |
| 20 | 打印机 | 复印规格：A3-A6；(含双面器），复印/打印速度：20张/分钟，预热时间小于33秒，首页复印时间小于10秒，600dpi分辨率，256级灰度，256MB内存，缩放比例：50-200﹪，4行27位中文液晶操作面板；标配自动输稿器；供纸量：标配250张+100张手送纸盘，最大1350张（选购）；纸张重量：52-216克/㎡；一次扫描多张复印，多合一复印、身份证/ID卡复印、彩色扫描功能。100%碳粉循环使用，环保型，无废粉。 | 2 | 台 |
| 21 | 毛笔 | 专用狼毫羊毫兼毫中锋套装。 | 92 | 套 |
| 22 | 笔搁 | 毛笔专用笔搁。 | 46 | 个 |
| 23 | 笔洗 | 青花小号笔洗 瓷质直径不小于12cm 高度5cm。 | 46 | 个 |
| 24 | 笔架 | 实木材质，长度不小于155mm 12挂鸡翅木 | 46 | 个 |
| 25 | 墨水 | 精品100克墨汁。 | 46 | 瓶 |
| 26 | 砚台 | 专用4寸竹砚。 | 46 | 方 |
| 27 | 镇尺 | 专用 重量不小于420克 实木、素面，外观尺寸不小于180*40*16mm黑檀木。 | 92 | 付 |
| 28 | 熟宣 | 规格32*46mm，书法定制 熟宣 每刀100张。（两人1刀） | 46 | 刀 |
| 29 | 设备及线缆安装 | 1、综合布线采购及安装电源线缆采购及安装、音箱线采购及安装、视频频线采购及安装）； 2、设备搬运及安装调试（推拉黑板、一体机、功放音箱话筒等设备） | 2 | 项 |
| 30 | 文化展示墙 | 规格：高2.4×长4.80米，大芯板基层、金属板底板、毛毡饰面、实木框封边、配置强力磁铁图钉40个。（203、204）教室 | 23.04 | m² |
| 31 | 文件柜 | 铁皮文件柜，规格：高1800*宽1180*厚390 | 2 | 个 |
| 32 | 凳子 | 木质，规格：长×宽×高：30cm×30cm×45cm； | 60 | 张 |
| 33 | 毛毡 | 规格：宽110cm×长200cm（白色） | 24 | 张 |
| 34 | 鼠键套装 | 无线鼠键套装 | 2 | 套 |
| 35 | 毛毡 | 规格：长×宽：170cm×90cm（灰色） | 25 | 张 |
| 36 | 毛毡 | 规格：长×宽：170cm×70cm（白色） | 25 | 张 |
| 37 | 话筒 | 鹅颈有线麦克风带5米音频 | 2 | 台 |