项目需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑角膜验光仪 | 2 | 台 | 1.球镜：-25D～+22D（0.12D/0.25D精度）； 2.柱镜：0D～±10D（0.12D/0.25D精度）； 3.轴向：0°～180°（1°或5°精度）； 4.最小瞳孔直径：φ2.0mm； 5.角膜曲率半径：5.00mm～10.00mm（0.01mm精度）； 6.角膜折射率参数：1.3375； 7.角膜屈光参数：67.5D～33.75D（0.12D/0.25D精度）； 8.角膜散光：0D～±10D（0.12D/0.25D精度）； 9.角膜散光轴向：0°至180°（1°和5°精度）； ▲10.操作方式：≥8.5英寸彩色触摸屏以及操纵杆两种操纵模式； ▲11.旋转棱镜测量系统。在瞳孔直径为2mm的情况下仍可保证测量数据的准确和可靠性； 12.打印纸切纸方式：自动切纸； ▲13.瞳距测量范围：20～85mm（0.5 mm精度）； 14.数据传输方式：USB(输入), RS-232C(输出)，LAN(输出)； 15.电源：100-240V 交流。 |