项目需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 台 | 1、激光器:封离式二氧化碳激光器； 2、冷却系统:内置水循环冷却； 3、激光波长:10.6μm±0.1μm； 4、点阵模式下光束终端发散角:0≤12mrad； 5、点阵模式下光斑(焦点)直径:D≤0.3mm； 6、激光器功率:≥40W； 7、终端输出激光功率不稳定度St:优于±4%； 8、激光输出功率复现性Rp:优于±2%； 9、瞄准光波长:650nm±5nm； 10、瞄准光输出功率:应不大于5mw，亮度可调； 11、导光系统:精密七关节导光臂； 12、导光臂配有长度分别为2.5cm、3.5cm、7.5cm、9cm刀头以及长度5cm和10cm扫描刀头； 13、激光模块输出方式4种:连续输出、单脉冲输出、脉冲重复输出、点阵模式； 14、扫描手具(电脑点阵扫描器)1个；扫描刀头2个(f=50mm和f=100mm）；脉冲刀头1个（f=50mm）；辅助刀头两个； ▲15、扫描输出形状:正方形、长方形、线型、菱形、椭圆形、圆形、六边形、三角形、镂空形； ▲16、扫描手具最大扫描面积为20mm*20mm，30mm*30mm； 17、脉冲模式下激光脉冲持续时间为10ms-2950ms秒可调，调节步进为10m； 18、脉冲模式下激光脉冲周期时间为10ms-2950ms秒可调，调节步进为10ms,允许误差不超过±20%； 19、点阵激光模式输出:脉宽(停留时间)0.1ms-10ms可调； 20、最大脉冲重复频率:10000Hz； 21、点阵激光模式输出:脉冲间隔时间0.1ms-5000ms可调； 22、点阵激光模式输出:激光点间距0.3mm-2.6mm可调； 23、点阵激光模式扫描顺序:乱序/中分/顺序； 24、点阵激光模式扫描次数:1-20次可调； 25、点阵激光模式输出:记忆储存方案5种； 26、点阵激光模式单点能量输出:≥170mj； 27、操作系统:8寸彩色触摸屏； ▲28、激光输出控制系统:脚踏控制、手控控制； 29、激光防护镜一副,可见光透射比;≥65%，光密度:≥4； 30、电磁兼容应符合YY0505-2012的要求； 31、产品安全应符合GB9706.1-2007、GB9706.20-2000、GB7247.1-2012的要求； 32、通过ISO9001/ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 |