项目需求

| 1分标： |
| --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术需求 | 分项最高限价合计（万元） | 采购内容所属行业 |
|  | 1 | 超声多普勒胎儿/母亲监护仪 | 3台 | 一、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。 二、选配 1.内置大容量充电锂电池，可不间断监护； 2.外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印，胎儿振动刺激节奏可通过旋钮调整； 3.双胎监护功能； 4.可选配无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力。 三、工作环境 1.工作电压：100-240V～ 工作频率：50/60Hz； 2.温度：+5ºC~+40ºC； 3.湿度：25%RH~80%RH（无冷凝）； 4.大气压：860hPa~1060hPa。 四、产品性能 1.整机 1.1一体化探头架设计，方便医生出诊； 1.2飞梭和硅胶按键操作； 1.3隐藏式提手，方便移动； 1.4回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； 1.5双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证； 1.6胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 1.7模块化结构，方便升级； 1.8 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； 1.9 具有60小时CTG存储、回放、打印； 1.10具有查找监护记录功能； 1.11易装纸打印结构设计，不用喂纸； 1.12具备自动评分功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST 评分方式，每分钟更新一次评分结果； 1.13在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息； 1.14可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸； 1.15支持外接U盘存储监护数据； 1.16支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力； 1.17中英文操作界面； 1.18良好的人机对话界面，多种界面可选； 1.19可选配大容量锂电池供电。 2．显示 2.1 不小于10.1英寸（长宽比为16:9）高清晰液晶彩屏，0-60度内多角度翻转。 2.2 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）； 2.3监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； 2.4监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线； 2.5可同步显示和打印胎儿活动图曲线。 3．探头 3.1全新探头外观设计，更符合人机工程学原理； 3.2新式探头防水设计，等级不小于IPX8； 3.3探头可在水下1.1m工作不少于24小时，支持水中分娩； 3.4宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性； 3.5胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 超声工作频率：1MHz 超声波束声强：Iob<1mW/cm2 胎心率范围：30~240bpm 分辨率: 1bpm 精度: ±2bpm 3.6宫缩压力：无凸点探头设计，0-100相对单位，分辨率：1 非线性误差±10%，归零方式：自动/手动； 3.7胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 胎动计数显示范围：：0~ 999； 4.可选无线探头： 4.1 TOCO探头外接心电导联线可测母亲心率，测量范围：30~240 bpm，精度：±2bpm； 4.2支持无线双胎心监护，双胎自动分配； 4.3无线探头工作频段采用医用专用频段，不受民用信号干扰； 4.4无线探头工作距离≥100m，满足临床科室使用需求； 4.5无线探头内置锂电池：≥15小时的超强续航能力； 4.6无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放； 4.7无线探头彩屏显示，可显示探头类型、信号质量和信道号。 5.胎儿监护指标 5.1胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 超声技术： 脉冲多普勒及自相关 超声频率： 1MHz 胎心率范围： 30bpm ～ 240bpm 5.2宫缩压力： 宫缩压范围： 0% ~ 100% 归零方式： 自动/手动 5.3 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 6.打印 6.1内置150/152mm宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 6.2打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印； 6.3支持缺纸缓存打印，选段打印和定时打印功能，具有打印倒计时功能； 6.4打印结束后给予声音提示。 | 9.60 | 工业* |
|  | 2 | 床旁监护仪 | 2台 | 一、整机要求 1.1通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计； 1.2配置提手,方便移动； 1.3≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示； 1.4屏幕采用最新电容屏非电阻屏； 1.5显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围； 1.6屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作； 1.7内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装； 1.8安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 1.9监护仪设计使用年限≥8年； 1.10监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类； 1.11监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa； 1.12监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C； 1.13监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。二、监测参数 2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测； 2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 2.3 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料； 2.4 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s； 2.5 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看； 2.6 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析； 2.7 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms； 2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果； 2.9 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿； 2.10 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁； 2.11 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿； 2.12 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用； 2.13 无创血压成人测量范围：收缩压25~280mmHg，舒张压10~240mmHg，平均压15~260mmHg； 2.14 提供辅助静脉穿刺功能； 2.15 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 三、系统功能 3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则； 3.2支持肾功能计算功能； 3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源； 3.4支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾； 3.5≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 3.6 ≥1000组NIBP测量结果； 3.7 ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾； 3.8支持47小时全息波形的存储与回顾功能； 3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘； 3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统； 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式； 3.12提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择； 3.13支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 3.14支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分； 3.15动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息； 3.16提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘； 3.17支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理； 3.18支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 | 9.00 | 工业* |
|  | 3 | 多功能电离子手术治疗机 | 1台 | 1.电源电压：220V±10% 频率50HZ； 2.功率：100W； 3.输出电压指示：5～15V； 4.主载频率：2MHz； 5.工作模式：长火、短火； 6.操作方式：长短火切换，可气化、切割、凝固； 7.单极治疗手柄：1支，各种治疗头：20支； 8.GX-Ⅲ型（B、C、D、E）还配备有各科专用的双极凝固工具， 9.配备VCD操作光盘； 10.体积：≥14×32×32cm³ 11.重量：≤3.5kg 特点： 1.触笔式操作简单、准确、方便，可连续工作，也可断续工作。 2.设有长火、短火，可适应治疗不同病种的需要。 3.输出功率连续可调。 4.金属治疗头易配备，可自行加长或折弯。三、 配置清单： 移动烟尘净化器 1台 移动冷光源检查灯 1台 妇科检查床 1台 医用伍德灯 1台 小型冰箱 1台 | 0.98 | 工业* |
|  | 4 | 微波治疗仪 | 1台 | 一、工作原理 1.微波是指波长很短的无线电波，它所包括的波长范围通常是指频率在300MHz～300GHz（即波长在1m-1mm）之间的电磁波。微波治疗仪，是利用微波的聚热效应照射人体病变部位，该处水分子随微波场而振动发热，加速血液循环及组织的新陈代谢，促进血液和神经功能的恢复。尤其对抑制细菌增长、消炎、消肿具有显著的疗效。其使用疗效显著，对一些疾病的治疗取得了令人满意的治疗效果； 2. WB-3100微波治疗仪采用微波的频率是2450MHZ，在人体上其作用深度为3-5cm，对局部作用一定时间后，深5cm处的温度可升至40℃，它产生的热效应穿透力强，有效率高，这是红外、短波、超短波的致热所无法比拟的，它的穿透力可通过脂肪层到肌肉层，因此利用微波能量可以活血、消炎、止痛，对炎症具有显著疗效。 二、主要技术参数和特点 1.理疗功能：连续输出； 2.电源适应范围：AC：电压220V±10% 频率：50Hz±5% 3.输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W； 4.时间控制 治疗时：0—99秒，以1秒步进； 理疗时：0—30分，以1分步进； 以上范围内可调；且二者都有报警声响提示； 5.微波频率：2450MHz±50 MHz； 6.整机功率：580W； 7.辐射器驻波比：S≤3； 8.传输线驻波比：S≤1.5； 9.外壳泄露：≤10mw/cm²； 10.无用辐射：≤10mw/cm²； 11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全； 12．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。 三、仪器标准配置 主机 1台 包装箱 1个 探头线(理疗和治疗) 2根 理疗探头 2个 治疗探头 7个 脚踏开关 1个 电源线 1根 支架 1个 | 0.30 | 工业* |
|  | 5 | 新生儿电动低压吸引器 | 2台 | 1.高负压，低流量； 2. 电源：AC220V，50HZ； 3. 输入功率：90VA； 4. 极限负压值：≥0.06MPa； 5. 负压调节范围：0.02MPa至极限负压值； 6. 抽气速率：≥ 15L/min； 7. 贮液瓶：1000mL； 8. 噪声：≤65dB(A)； 9、配置清单： 9.1空气过滤器2只 9.2吸引软导管(长度2米) 1根； 9.3，吸痰管(F8、F12)各 1根； 9.4(7EA)吸痰管(8) 1根(7EB)； 9.5熔丝管(RF1Φ5X20/15A)2只。 | 0.60 | 工业* |
|  | 6 | 电动吸引器 | 2台 | 1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)； 2.抽气速率：≥32L/Min； 3.贮液瓶：2500mL×2； 4.负压调节范围：0.02Mpa～极限负压值； 5.电源：AC220V 50Hz6.输入功率：150VA。 | 0.70 | 工业* |
|  | 7 | 妇产科综合治疗仪 | 3台 | 主要技术指标及基本参数 工作环境 1.1 环境温度范围：+5℃～+40℃； 1.2 相对湿度范围：30%～85%； 1.3 电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 主要技术参数 2.1显示方式:液晶屏显示,同屏显示四通道的治疗处方，能量量化值，治疗剩余时间，通道数及报警提示等； 2.2输入功率：≤50W； 2.3单个脉冲电量：＞7Uc； 2.4 单个脉冲能量：≤300mJ； 2.5 开路输出电压峰值：不大于500V； 2.6 最大输出幅度有效值：≤40V； 2.7 输出频率：700HZ±10%； 2.8脉冲宽度:0.45ms～0.90ms； 2.9额定负载阻抗:500Ω±10％； 2.10输出路数：四路输出； 2.11输出通道设置：同时设置四通道输出相同或不同的治疗处方，同时对同一病人多个部位进行治疗或多位病人同时进行治疗； 2.12治疗项目选择:是中文处方式触摸按键方式； 2.13时间设置：1～60分钟范围内可调定时或不定时，定时偏差不超过±1%； 2.14倒计时功能：设定时间后，开始倒计时显示剩余治疗时间； 2.15自动保护和报警功能：当操作不当或治疗仪与患者之间出现接触不良时，自动关闭能量输出并报警提示，防止瞬间电压升高，避免患者有被电击的感觉； 2.16主要治疗项目： 2.16.1产后催乳常规治疗：产后乳汁少、乳汁分泌慢、乳房胀痛、乳腺管不通、乳汁瘀积； 2.16.2产后子宫复旧及盆底恢复常规治疗：产后宫缩乏力、促排气、会阴切口疼痛及水肿、人流术后子宫恢复、尿潴溜、术后疼痛、产后体形恢复； 2.16.3乳腺小叶增生治疗：乳腺小叶增生、良性乳腺炎、乳腺囊肿； 2.16.4计划生育镇痛及术后恢复治疗：人流手术镇痛、上环、取环镇痛、清宫镇痛、输卵管通水镇痛。 主要配置及附件： 3.1主机：1台（推车式）； 3.2电源线：1条； 3.3传输线：4根； 3.4耳穴传输器2副； 3.5治疗片：乳房专用极片4片，圆形极片4片； 3.6固定带：2条腹带。 | 13.5 | 工业* |
| 商务条款 | 一、售后服务要求: 1.质量保证期：自货物验收合格之日起不少于1年，各分项货物有质量保证期要求的按各分项要求执行，采购项目需求一览表中有特别要求的则以采购项目需求一览表为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。 2.配套（售后）服务： 2.1按采购人要求免费送货至采购人指定的安装地点，在交付货物时所提供货物必须是最新的全新产品，其产品必须符合国家有关认证标准及安全规定，所有货物按国家有关规定执行“三包”，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，否则造成损失的按实际损失赔偿； 2.2在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 2.3维修响应：在接到故障通知后2小时内作出响应，8小时内到达现场进行维修。对于应急维修服务时，将在6小时服务到位。全年24小时技术支持。在规定的时间不能维修正常使用时，必须提供同种效果的产品，供应商必须根据自己实际情况和能力应答，非因操作不当造成要更换的部件及产品由成交供应商负责包修、包换,更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部费用由成交供应商承担； 2.4知识产权保护要求：供应商应对询价内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交的竞标供应商负责； 2.5成交供应商必须提供设备安装以及测试服务。应让采购人相关人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在安装、调试等全过程中接受用户的监督。 3.交付时间及地点： 交付时间：自签订合同之日起30日（日历日）内完成全部供货安装调试，验收合格并交付正常使用； 交货地点：平果市人民医院采购人指定地点。 4.合同签订时间: 自成交通知书发出之日起 25 个自然日内； 5.付款方式： 5.1双方签订合同后成交供应商将货物送到采购人指定的安装地点，并按采购人要求安装完成且验收合格后，成交供应商在5个工作日内开具全额发票给采购人，采购人在收到发票后一个月内向供应商支付合同总金额的20%，余款2年内付清。 5.2票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供该笔款项足额、真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。 6.竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起30日。 二、验收条件及标准： 1.询价供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标； 2.验收时询价供应商须提供完整应用中文操作说明书 、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料； 3.验收工作由采购单位的技术人员以及设备使用科室负责人组成的小组与询价供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及本项目技术需求逐条进行验收； 4.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合本项目技术需求规定，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到本项目技术需求要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，并追究成交供应商的违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。视情况采购人可将违约情况上报政府采购监督管理部门； 5.验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须采购单位与成交供应商双方验收人员签字），并由成交供应商负责解决直至验收不存在问题，保证整个设备安全、协调运行； 6.验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于成交供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由成交供应商承担相关合同责任； 7.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 三、其他要求： 1.成交供应商名额：本次采购项目将择优确定 1 家单位作为成交供货供应商； 2.确定成交供应商后，成交后各种货物的价格不随时间、市场价格等因素的变动而变动，直至采购人完成采购任务为止； 3.本项目不允许采用挂靠等方式，如有违反，采购单位有权解除合同，并不予支付费用和赔偿解除合同造成的损失，同时保留对货物供应商的追索权； 4.采购预算：人民币叁拾肆万陆仟捌佰元整（¥346800.00），报价超过采购预算价或分项最高限价的为无效报价。 |
| 其他说明 | 进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与询价的作无效标处理。 |

| 2分标： |
| --- |
| 需求一览表 | 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术需求 | 采购内容所属行业 |
|  | 1 | 高频电刀 | 2台 | 1.电源：220V； 2.I类CF型防除颤； 3.工作制：间歇加载连续运行； 4.输出功率： 单极纯切 0～350W（500Ω非电抗性负载） 单极混切1 0～250W（500Ω非电抗性负载） 单极混切2 0～200W（500Ω非电抗性负载） 单极混切3 0～120W（500Ω非电抗性负载） 单极凝 0～120W（500Ω非电抗性负载） 双极标准凝 0～50W（100Ω非电抗性负载） 双极宏凝 0～80W（200Ω非电抗性负载） 5.主载频率：0.512MHz； 6.适用于：各类外科手术，并可配腹腔镜、膀胱镜等进行腔内手术； 7.具有单、双极模式，手、脚控输出方式； 8.使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%； 9.CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字 控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀； 10.功能齐全，单双极俱备，适应范围广，该款产品配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整； 11.手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能； 12.电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效； 13.操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出； 14.安全装置： 14.1具备计算机自检功能，故障代码显示备检。 14.2除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。 电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。 | 工业* |
|  | 2 | 电池式医用电动钻锯（空心） | 1台 | 1.电机类型:无刷电机、轴中空、全封闭、高输出； 2.转速:0-1250转/分±15%； 3.输出扭矩:≥5.8牛顿/米； 4.主机温升:≤25℃； 5.噪音:≤55db； 6.主机中空:φ4.5mm； 7.主机重量:≤1450克； 8.输出功率:≥180W； 9.工作模式:无级变速； 10.径向跳动:＜0.1mm； 11.消毒模式:整机高温高压134℃（电池除外）； 12.充电器: 充电器电源电压AC100-240V/50-60HZ,充电器采用了脉动快速充电技术，其不但融合了国外先进充电技术，而且能在不少于60分钟内将电池充满，并保持电池的重复使用寿命； 13.电池:高性能锂离子电池，电压：12V 2600mah； 14.钻夹头: 硬度：HRC53 直径：0-8mm。 | 工业* |
|  | 3 | 电池式医用电动钻锯（实心） | 1台 | 1.电机类型:无刷电机、全封闭、高输出。 2.转速:0-680转/分±15%。 3.输出扭矩:≥8.5牛顿/米。 4.主机温升:≤25℃。 5.噪音:≤75db。 6.主机中空:φ4.5mm。 7.主机重量:≤1450克。 8.输出功率:≥180W。 9.工作模式:无级变速。 10.径向跳动:＜0.1mm。 11.消毒模式:整机高温高压134℃（电池除外）。 12.充电器: 充电器电源电压AC100-240V/50-60HZ,充电器采用了脉动快速充电技术，其不但融合了国外先进充电技术，而且能在不少于60分钟内将电池充满，并保持电池的重复使用寿命。 13.电池:高性能锂离子电池，特点：安全、稳定，电压:12V 2600mah； 14.钻夹头: 硬度：HRC53 直径：0-8mm 。 | 工业* |
| 商务条款 | 一、售后服务要求: 1.质量保证期：自货物验收合格之日起不少于1年，各分项货物有质量保证期要求的按各分项要求执行，采购项目需求一览表中有特别要求的则以采购项目需求一览表为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。 2.配套（售后）服务： 2.1按采购人要求免费送货至采购人指定的安装地点，在交付货物时所提供货物必须是最新的全新产品，其产品必须符合国家有关认证标准及安全规定，所有货物按国家有关规定执行“三包”，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，否则造成损失的按实际损失赔偿； 2.2在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 2.3维修响应：在接到故障通知后2小时内作出响应，8小时内到达现场进行维修。对于应急维修服务时，将在6小时服务到位。全年24小时技术支持。在规定的时间不能维修正常使用时，必须提供同种效果的产品，供应商必须根据自己实际情况和能力应答，非因操作不当造成要更换的部件及产品由成交供应商负责包修、包换,更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部费用由成交供应商承担； 2.4知识产权保护要求：供应商应对询价内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交的竞标供应商负责； 2.5成交供应商必须提供设备安装以及测试服务。应让采购人相关人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在安装、调试等全过程中接受用户的监督。 3.交付时间及地点： 交付时间：自签订合同之日起30日（日历日）内完成全部供货安装调试，验收合格并交付正常使用； 交货地点：平果市人民医院采购人指定地点。 4.合同签订时间: 自成交通知书发出之日起 25 个自然日内； 5.付款方式： 5.1双方签订合同后成交供应商将货物送到采购人指定的安装地点，并按采购人要求安装完成且验收合格后，成交供应商在5个工作日内开具全额发票给采购人，采购人在收到发票后一个月内向供应商支付合同总金额的30%，余款2年内付清。 5.2票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供该笔款项足额、真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。 6.竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起30日。 二、验收条件及标准： 1.询价供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标； 2.验收时询价供应商须提供完整应用中文操作说明书 、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料； 3.验收工作由采购单位的技术人员以及设备使用科室负责人组成的小组与询价供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及本项目技术需求逐条进行验收； 4.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合本项目技术需求规定，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到本项目技术需求要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，并追究成交供应商的违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。视情况采购人可将违约情况上报政府采购监督管理部门； 5.验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须采购单位与成交供应商双方验收人员签字），并由成交供应商负责解决直至验收不存在问题，保证整个设备安全、协调运行； 6.验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于成交供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由成交供应商承担相关合同责任； 7.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 三、其他要求： 1.成交供应商名额：本次采购项目将择优确定 1 家单位作为成交供货供应商； 2.确定成交供应商后，成交后各种货物的价格不随时间、市场价格等因素的变动而变动，直至采购人完成采购任务为止； 3.本项目不允许采用挂靠等方式，如有违反，采购单位有权解除合同，并不予支付费用和赔偿解除合同造成的损失，同时保留对货物供应商的追索权； 4.采购预算：人民币壹拾叁万捌仟元整（¥138000.00），报价超过采购预算价的为无效报价。 |
| 其他说明 | 进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与询价的作无效标处理。 |